D Technická zpráva

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a)  Akumulační nádrž v Květnově je nádrž se zemní hrází s opevněním hráze  betonovou zídkou (rozpadlou) s břehy porostlými travou a mokřadní vegetací. Dno nádrže je pokryto nánosy o průměrné mocnosti 41 cm. Nádrž je napájena potrubím podzemní a povrchovou vodou z příkopu procházejícího obcí. Hloubka vody trvalého nadržení bude po odtěžení nánosů cca 1,1 m. .

Plocha hladiny trvalého nadržení	468 m2

Objem stálého nadržení	404 m3

Retenční prostor - neovladatelný	120 m3

Maximální hloubka vody	1,52 m2

Výpustné zařízeni malý požerák	prefabrikát výšky 2 m

Vypouštěcí potrubí PVC 300	12 m

Kapacita přepadu do požeráku	79 l.s-1 (maximální půtok)

Kapacita výpusti ve spádu 1,4%	90 l.s-1

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Nánosy ze dna nádrže budou odtěženy a odvezeny na skládku nebo k dalšímu využití pro zúrodnění trávníků veřejné zeleně. Dno nádrže zůstane přirozené ve spádu 1% až 2 %. Břehy nádrže v úrovni hladiny vody budou zpevněny gabiony s kamennou náplní z důvodu zachování stability podezdívek a oplocení okolních pozemků. Na ochranu zeminy hráze a břehů před vyplavováním bude zemina pod gabiony chráněna položenou geotextílií.  Západní břeh nádrže pod úrovní hladiny bude ponechán ve sklonu 1:5 jako přirozená laterární část nádrže. Břeh hráze pod úrovní hladiny ve sklonu 1:3 bude zpevněn pohozem z makadamu. Koruna hráze bude stabilizována betonovým obrubníkem se zábradlím.

Poškozená část hráze v místě odtoku bude odtěžena, bude položeno nové odtokové a vypouštěcí potrubí PVC 300 - 12 m, obetonováno, ukončené betonovým čelen. Nové vypouštěcí zařízení bude malý prefa požerák výšky 2,0 m, osazený dle návodu výrobce do betonového bloku. Pro vstup na požerák bude osazena ocelová lávka délky 4,2 m.

Odtěžená část hráze bude nahrazena dovezenou hlinito-písčitou až hlinito-štěrkovou zeminou (bez příměsí humusu). Zemina hráze bude uložena na očištěný stupňovitý podklad se zhutněním po vrstvách (do 20 cm před zhutněním).

Ornice sejmutá před zahájením zemních prací na hrázi a březích bude zpětně rozprostřena na upravené povrchy hráze a svahů a oseta travním semenem.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení.