Příloha č. 3

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro splnění veřejné zakázky na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

| Název veřejné zakázky: | „Zlepšení nakládání s bio-odpady v obci Blatno“ |
| --- | --- |
| Dodavatel (uchazeč) : | [doplní uchazeč] |
| Sídlo /místo podnikání: | [doplní uchazeč] |
| IČ: /DIČ: | [doplní uchazeč] |
| Spisová značka: | [doplní uchazeč] |

Minimální technické podmínky a specifikace bio-kompostérů na zahrádky rodinných domů

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Ano / Ne | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál kompostéru | UV stabilní plast |  |  |
| Tl. stěny | min. 4 mm a max. 8 mm |  |  |
| Vlastní hmotnost | min. 20 kg a max. 30 kg |  |  |
| Objem | min. 900 l a max. 1 000 l |  |  |
| Výška | min. 1 000 mm a max. 1 200 mm |  |  |
| Rozměr základny | min.1000x1000 mm a max.1400x1400 mm |  |  |
| Větrací otvory | Po celém obvodu kompostéru |  |  |
| Víko | S pojistkou proti samovolnému otevření |  |  |
| Barevné provedení | Zelená |  |  |
| Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |

Minimální technické podmínky a specifikace kontejnerů na bioodpad:

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Ano / Ne | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objem | Min. 7,4 m3 |  |  |
| Rozměry | Délka min. 4 000 mm a max. 4 300 mm |  |  |
|  | Šířka min. 1 900 mm a max. 2 000 mm |  |  |
|  | Výška min. 1 000 mm a max. 1200 mm |  |  |
| Rozteč lyžin | 1060 mm |  |  |
| Opláštění - stěna | Plech šíře min. 2 mm |  |  |
| Opláštění - dno | Plech šíře min. 2,5 mm |  |  |
| Zadní čelo – dvoukřídlá vrata | ANO |  |  |
| Hákové natahování | ANO |  |  |
| Výška háku | 1000 mm |  |  |
| Barevné provedení | Tmavě hnědá |  |  |
| Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |

Minimální technické podmínky a specifikace štěpkovače

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Ano / Ne | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon | min. 3 m3 |  |  |
| Průměr zpracované masy | min. 100 mm |  |  |
| Počet nožů | min. 4 ks |  |  |
| Motor – hnací ústrojí | min. 25 HP Zážehový |  |  |
| Vlastní hmotnost | max. 750 kg |  |  |
| Spojovací zařízení | ISO koule 50 |  |  |
| Počítadlo motohodin | ANO |  |  |
| STOP tlačítko | ANO |  |  |
| Bezpečnostní madlo | ANO |  |  |
| Otočný vyfukovací komín | ANO |  |  |
| Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |

V [doplní uchazeč] dne __. __. 2015

………………………………………….

[doplní uchazeč] osoba oprávněná jednat / podpis / razítko