# A.1 Identifikační údaje

# A.1.1 Údaje o stavbě

# a) název stavby,

Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno

# b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, p.p.č. 1074, 1173/1

# A.1.2 Údaje o stavebníkovi

# a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

# b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

# c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Blatno, IČ: 00261807, Blatno 1, 430 01

# A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

# a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

# David Jeřábek, IČ 68979096, Kadaňská 3567/35, Chomutov, 430 03

# b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Josef Kesler, IČ: 13311182, Seifertova 4164, Chomutov, 430 03

autorizace: 0400021 (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby)

# c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

# A.2 Seznam vstupních podkladů

# A.3 Údaje o území

# a) rozsah řešeného území,

Původní území rybníka se  nemění.

# b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Záplavové území potoka a rybníka.

# c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry se nemění.

# d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Oprava bez územního řízení.

# e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Oprava nemění podmínky.

# f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Oprava nemění podmínky.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Podmínky POh ze dne 20.4.2016 byly splněny následovně:

ad1. Havarijní plán bude zpracován vybraným zhotovitelem podle zvolené technologie prací.

ad2. Při kolaudaci tohoto rybníka v roce 2004 byl schválen manipulační řád. Pro tyto správní úkony bylo nezbytným podkladem platné rozhodnutí o nakládání s vodami.

ad3. Ve schváleném manipulačním řádu jsou předepsány postupy pro vypouštění a napouštění nádrže, v rámci opravy nelze ustanovení platného MŘ opomíjet. V MŘ je stanoveno dodržení minimálního průtoku při napouštění na 8  l.s-1.

ad4. Byl doplněn hydrotechnický výpočet vývaru na výtoku z rámového propustku. Na základě výpočtu bylo dodatečně navrženo prodloužení vývaru na délku 8,7 m a jeho dodatečné zpevnění pohozem z balvanů o hmotnosti do 200 kg.

ad5. Odlov stávající obsádky a živočichu s přemístěním do rybníka v Blatně projekt navrhuje.

ad6. Patka z lomového kamene byla zvětšena na 0,5x1,0 m.

ad7. Na ochranu před vyplavováním zeminy z hráze bylo doplněno položení geotextilie na očištěný povrch hráze pod pokládané gabiony.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

p.p.č. 1074 – vodní plocha

p.p.č. 1173/1 – ostatní plocha

k.ú. Blatno u Chomutova

# A.4 Údaje o stavbě

# a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníka a oprava opevnění hráze.

# b) účel užívání stavby,

Rybník.

# c) trvalá nebo dočasná stavba,

# Stavba trvalá.

# d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

# Není chráněna.

# e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

# Netýká se opravy.

# f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

# Požadavky jsou splněny.

# g) seznam výjimek a úlevových řešení,

# Nejsou.

# h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

# Opravou se nemění.

# i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

# Opravou se nemění.

# j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Termín zahájení a dokončení 2017.

Stavba není členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby.

Viz. položkový rozpočet.

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Oprava tvoří jediný objekt.