D Technická zpráva

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční

a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně

technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika -

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis

řešení, výpis použitých norem).

Rybník Tři Kříže je průtočným rybníkem na toku Malá voda HP 1-14-01-002  3 km na vyústěním do vodárenské nádrže Jirkov. Vodní nádrž plní funkci krajinotvornou, retenční, rekreační (sportovní rybolov), požární nádrže  a bezpečnostní ochrany vodárenské nádrže v případě havarijního znečištění v povodí u obce Blatno.

Parametry vodního díla:

Plocha hladiny při trvalém nadržení 	8734 m2

Objem trvalého nadržení	16533 m3

Objem retenčního prostoru 	2467 m3

Maximální objem nádrže	19000 m3

Hladina trvalého nadržení	603,15 m n.m. (BPV)

Dno výpusti požeráku		600,85 m n.m.

Výška hráze 		3,15 m

Bezpečnostní přeliv žlabový - kapacita při výšce přepadu 270 mm nad přelivem  - 603,15

Kapacita při výšce přepadu 270 mm 	5,53 m3.s-1 +0,93 m3.s-1  =	6,46 m3.s-1

Kapacita vyhrazené bezp. výpusti 	6,04 m3.s-1

Kapacita celková kapacita  	12,5 m3.s-1

Bezpečnostní přeliv žlabový - kapacita při výšce přepadu 440 mm nad přelivem - 603,15

Kapacita při výšce přepadu 440 mm 	11,2 m3.s-1 +1,3 m3.s-1  =	12,5 m3.s-1

Kapacita zahrazené bezp. výpusti 	0  m3.s-1

Celková kapacita  	12,5 m3.s-1

Kapacita vyhrazeného požeráku na výšku 400 mm (2 dluže)	0,12 m3.s-1

Kapacita vyhrazeného požeráku na výšku 200 mm (1 dluž)	0,04 m3.s-1

Kapacita vyhrazeného požeráku na výšku přepadu 65 mm	8 l.s-1

Dle hydrotechnických výpočtů je kapacita bezpečnostního přelivu dostatečná pro převedení návrhového průtoku Q100 12,5 m3.s-1.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

- V současné době  je hladina vody v rybníku udržována cca 50 cm pod úrovní předepsané hladiny trvalého nadržení z důvodu úniků vody mrazem narušenou konstrukcí bezpečnostního přelivu a nestability narušeným opevněním návodního líce hráze.

Narušené konstrukce bezpečnostních přelivů z lomového kamene budou nahrazeny konstrukcemi z betonu vodostavebního. Do betonového základu budou ukotveny pruty ocelové výztuže. Stávající prefabrikované betonové žlaby budou opětovně  osazeny na betonovou desku s KARI sítí. Součásti opravy bude i oprava schodiště k lovišti sloužící zároveň pro přístup k nádrži pro požární účely.  Kamenná rovnanina návodního břehu hráze v délce 51 m bude snesena a nahrazena gabiony vyplněnými kamenem do úrovni provozní hladiny, čímž se zabrání poklesu návodního líce hráze. Opevnění návodního líce bude chráněno geotextilií, uloženými na očištěnou zeminu hráze pod gabiony, na ochranu před vyplavováním zeminy z hráze. Voda stékající z komunikace za čelo propustku v hrázi bude podchycena mělkými betonovými žlaby.Balvanitý vývar pod vyústěním propustku bude prodloužen na délku 8,7 m a dno, břehy a ukončení vývaru doplněno balvany do 200 kg.

Dřevěné stavítko na odběru pro bývalý mlýn bude nahrazeno výrobkem z PVC  (walterra.com - manual gate valves).

Nad vyústěním rámového propustku bude koruna hráze a stávající čelo propustku ochráněno před postupující erozí betonovými příkopovými žlaby a záhozem z makadamu.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a)  Rybník nevyžaduje požární zprávu. Je přirozeným náhradním zdrojem požární vody.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Není předmětem opravy.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Oprava neobsahuje technologické zařízení.

D.3 Hydrologické poměry

Plocha povodí v profilu hráze	2,2 km2

N-leté průtoky:

N	1	2	5	10	20		50		100

m3.s-1	1,2	1,6	2	2,8	4,8	9		12,5

Průměrný dlouhodobý roční průtok	25,3 l.s-1

M-denní průtoky:

M	30	60	120	180	210	270	330	355	364

l.s-1	60	40	25,8	18	16	11	8	2,7	1,3